## Slide 1: Глава 6. Унифицированная методология верификации
Новый подход к верификации

## Slide 2: Содержание
Глава 6. Унифицированная методология верификации
Содержание
Унифицированная методология верификации (UVM)
История UVM
Функциональный виртуальный прототип (FVP)
FVP и UVM
Унифицированная тестовая среда
Верификация на уровне транзакций
Утверждения
Покрытие
Аппаратное ускорение
Стандартная методология верификации
Преимущества UVM

## Slide 3: Унифицированная методология верификации (Unified Verification Methodology, UVM)
Необходимость создания новой методологии
Глава 6. Унифицированная методология верификации
Унифицированная методология верификации (UVM)
Проблемы современной функциональной верификации:
фрагментация
низкая скорость
низкая эффективность
Необходимость создания новой методологии
Унифицированная методология верификации (UVM)

## Slide 4: История UVM
Осень 2002: Cadence Design Systems собрала группу опытных инженеров для создания универсальной методологии.
Февраль 2003: Выпуск первой версии UVM.
UVM – основа для многих современных методологий верификации.
Методология постоянно развивается на основе опыта клиентов и новых практик.
Глава 6. Унифицированная методология верификации
История UVM

## Slide 5: Функциональный виртуальный прототип (Functional Virtual Prototype, FVP)
FVP – это идеальное функциональное представление проекта и его тестбенча.
Используется для тестирования ПО, архитектурного анализа и функциональной верификации.
FVP состоит из функциональных моделей, интерфейсных мониторов и тестбенчей.
Глава 6. Унифицированная методология верификации
Функциональный виртуальный прототип (FVP)

## Slide 6: FVP и UVM
FVP в UVM выполняет различные функции:
обеспечивает однозначную исполняемую спецификацию;
предоставляет быструю исполняемую модель для ранней разработки встроенного ПО;
является средством ранней передачи информации о разрабатываемой системе для разработчиков;
является эталоном для определения требований к покрытию транзакций;
является источником для эталонных моделей на уровне подсистем;
эталонная среда верификации верхнего уровня и средство интеграции.
Глава 6. Унифицированная методология верификации
FVP и UVM

## Slide 7: Унифицированная тестовая среда
Цель UVM – создание унифицированной тестовой среды, которая отличается высокой продуктивностью.
Для повышения скорости и эффективности процесса верификации в UVM используются:
транзакции;
утверждения;
информация о покрытии;
аппаратное ускорение.
Глава 6. Унифицированная методология верификации
Унифицированная тестовая среда

## Slide 8: Верификация на уровне транзакций
Транзакция – это представление набора сигналов и переходов между двумя блоками в форме, легко понятной для составителя тестов и дебаггера.
Транзакции используются во всей UVM.
Глава 6. Унифицированная методология верификации
Верификация на уровне транзакций

## Slide 9: Иерархия транзакций
Использование транзакций в UVM повышает скорость и эффективность процесса верификации, упрощает разработку тестов и отладку.
Глава 6. Унифицированная методология верификации
Верификация на уровне транзакций

## Slide 10: Утверждения
Утверждения – это мониторы, размещенные в дизайне для отслеживания действий в нем.
В UVM используются три типа утверждений:
архитектурные утверждения, проверяющие достоверность и наличие дедлоков;
интерфейсные утверждения, проверяющие соблюдение протокола интерфейсов между блоками;
структурные утверждения, проверяющие работу низкоуровневых внутренних блоков внутри дизайна.
Глава 6. Унифицированная методология верификации
Утверждения

## Slide 11
Утверждения повышают скорость и эффективность процесса верификации за счет того, что:
показывают, где в дизайне ошибка возникает впервые;
позволяют автоматизировать внедрение мониторов и схем проверки в дизайн;
быстро выявляют ситуации, когда тестовые последовательности или интерфейсные блоки ведут себя не так, как предполагал разработчик;
выявляют ошибки, которые не обнаружены схемами проверки или мониторами;
обнаруживают нарушения протокола;
возвращают обратную связь генераторам тестовых последовательностей.
Глава 6. Унифицированная методология верификации
Утверждения

## Slide 12: Покрытие
Информация о покрытии помогает выявить непроверенные области дизайна.
UVM использует четыре типа информации о покрытии:
покрытие уровня приложений;
покрытие интерфейсов;
структурное покрытие;
покрытие кода.
Глава 6. Унифицированная методология верификации
Покрытие

## Slide 13: Использование покрытий
Покрытие повышает скорость и эффективность процесса верификации за счет того, что:
определяет в дизайне области, которые не были проверены;
направляет тестирование на наиболее важные области дизайна;
обеспечивает тестирование запланированной функциональности;
позволяет выбрать наиболее эффективный и действенный набор регрессионных тестов.
Глава 6. Унифицированная методология верификации
Покрытие

## Slide 14: Аппаратное ускорение
Увеличение скорости моделирования позволяет выполнить больше тестов за более короткий промежуток времени.
Ускорение по требованию позволяет перейти от симуляции к аппаратному ускорению без изменения среды разработки.
Ускорение повышает скорость регрессионного тестирования, обеспечивает необходимое повышение скорости для облегчения верификации системы.
Глава 6. Унифицированная методология верификации
Аппаратное ускорение

## Slide 15: Стандартная методология верификации
Недостатки стандартной методологии верификации:
отсутствие координации тестирования;
проведение тестирования на поздних этапах разработки;
недостаточная производительность в ключевые моменты времени.
Глава 6. Унифицированная методология верификации
Стандартная методология верификации

## Slide 16: Преимущества UVM
Скорость и эффективность:
UVM позволяет повысить скорость симуляции за счет оптимизации процессов;
UVM помогает найти баланс между временем, энергией и затратами;
UVM устраняет лишние зависимости между этапами.
Унификация процессов и инструментов:
UVM объединяет инструменты, технологии, процессы и людей;
утилиты работают параллельно, избегая дублирования процессов;
данные собираются и представляются в едином формате, что упрощает анализ;
гибкое описание этапов позволяет возвращаться и продвигаться в процессе без потери времени и данных.
Глава 6. Унифицированная методология верификации
Преимущества UVM

## Slide 17
Преимущества использования UVM:
ранняя интеграция и тестирование с использованием FVP;
использование аппаратного ускорения;
повышение эффективности;
возможность параллельной работы над дизайном и тестированием.
Глава 6. Унифицированная методология верификации
Преимущества UVM

## Slide 18: Заключение
UVM – это современный подход к верификации, объединяющий инструменты, технологии, процессы и людей.
Одно из основных преимуществ – раннее обнаружение ошибок и ускоряет процесс разработки.
UVM – это не просто методология, а стратегия, которая меняет подход к верификации.
Глава 6. Унифицированная методология верификации
Заключение