## Slide 1: Глава 10. Аналоговые/высокочастотные подсистемы
Верификация аналоговых подсистем

## Slide 2: Содержание
Отличия цифровых и аналоговых подсистем
Методология ACD
Предсказуемость проекта
Сходящееся проектирование
Уровни абстракции
Процесс ACD
Описание задач процесса ACD
Заключение
Глава 10. Аналоговые/высокочастотные подсистемы
Содержание

## Slide 3: Отличия цифровых и аналоговых подсистем
В цифровых подсистемах:
Функциональная верификация подразумевает верификацию логики работы на уровне логических выражений или логических элементов отдельно от верификации реализации самих элементов и транзисторов;
Разработка и верификация могут быть разделены на отдельные задачи, которыми занимаются специалисты в каждой из этих областей.
Глава 10. Аналоговые/высокочастотные подсистемы
Цифровые и аналоговые подсистемы: отличия
В аналоговых подсистемах:
На функциональную верификация влияет как логический, так и физический дизайн;
Проектирование и верификация – единый процесс, выполняемый одним и тем же специалистом.
Большинство разрабатываемых в настоящее время систем на кристалле содержат как аналоговые, так и цифровые подсистемы. Поэтому верификация как отдельных подсистем, так и их объединений является частью общей методологии UVM.

## Slide 4: Методология ACD
Методология ACD разработана для решения задач, связанных с разработкой специализированных и смешанных аналого-цифровых дизайнов.
Сфера разработки охватывает три ключевых домена:
В цифровых подсистемах:
аналоговый;
настраиваемый цифровой;
высокочастотный.
В методологии ACD акцент сделан на интеграцию цифровых и аналоговых компонентов, что позволяет достигать высокой точности и оптимальных характеристик итогового дизайна.
Глава 10. Аналоговые/высокочастотные подсистемы
Методология ACD

## Slide 5: Предсказуемость проекта
Предсказуемость проекта зависит от соблюдения графика разработки и выполнения требований по производительности.
Глава 10. Аналоговые/высокочастотные подсистемы
Предсказуемость проекта
Для соблюдения графика разработки необходимы:
Параллельная разработка большого числа блоков и выполнение большого числа задач;
Использование нисходящего подхода, как для моделирования, так и для физического проектирования;
Использование нескольких уровней абстракции.
Для выполнения требований по производительности нужно:
Использование моделей устройств и технологических файлов;
Использование текстовых чипов;
Добавление компонентов в PDK (process design kit).

## Slide 6: Сходящееся проектирование
Глава 10. Аналоговые/высокочастотные подсистемы
Сходящееся проектирование
Методология ACD основывается на принципе сходящегося проектирования, который позволяет достигнуть предсказуемости при проектировании сложных схем. Это достигается за счет объединения:
Возможностей быстрого нисходящего проектирования;
Точности на уровне кристаллов, достигаемой при восходящем проектировании.

## Slide 7: Уровни абстракции
Глава 10. Аналоговые/высокочастотные подсистемы
Уровни абстракции
Уровни абстракции – основа сходящегося проектирования.
Моделирование и физическое проектирование имеют предопределенные уровни абстракции, которые уточняются на протяжении всего процесса разработки и поддерживают смешанный уровень детализации.
То, как эти абстракции объединяются и применяются, определяет уровень предсказуемости проекта.

## Slide 8: Процесс ACD
Глава 10. Аналоговые/высокочастотные подсистемы
Процесс ACD
Преимущество применения методологии ACD – возможность выполнения задач верхнего уровня (анализ на уровне кристалла, извлечение параметров RC-цепей, трассировка и физическая верификация) ранних этапах.

## Slide 9: Описание задач процесса ACD
Глава 10. Аналоговые/высокочастотные подсистемы
Описание задач процесса ACD
Определение системных требований
(Благодаря разработке FVP формулируются системные требования, которые затем передаются командам, работающим над аналоговыми подсистемами)
Формулирование требований к интегральной схеме
(UVM используется для работы с требованиями путем описания их через системные модели, тестбенчи и измерения)
Оценка осуществимости дизайна
(Проводится анализ возможностей обеспечения точности на уровне кристалла и различных стратегий интеграции)

## Slide 10: Стратегия моделирования
Глава 10. Аналоговые/высокочастотные подсистемы
Описание задач процесса ACD
Стратегия моделирования заключается в:
Анализе обнаруженных проблемных мест и проведение их целевой верификации;
Выборе подхода к моделированию, который позволит верифицировать этих проблемные места;
Функциональном секционировании проекта.
Стратегия моделирования должна учитывать предполагаемые сроки завершения разработки каждого отдельного блока и задавать смешанный уровень абстракции для соответствующего моделирования.
Секционирование ACD

## Slide 11: Пример части стратегии моделирования
Глава 10. Аналоговые/высокочастотные подсистемы
Описание задач процесса ACD
В больших SoC первый уровень иерархии каждого блока может напоминает структуру большого чипа и иметь те же проблемы, что и сам чип. В таких случаях могут использоваться дополнительные таблицы для каждого блока на верхнем уровне, а затем и на следующих уровнях иерархии.

## Slide 12: Описание задач процесса ACD
Глава 10. Аналоговые/высокочастотные подсистемы
Описание задач процесса ACD
Поведенческое моделирование. Моделирование на верхнем уровне
(Проводится в соответствии с управляемой спецификациями средой, где каждый тест документируется в стратегии моделирования)
Калибровка модели
(Осуществляется на основе данных, полученных при моделировании на уровне транзисторов после завершения топологического проектирования)
Проектирование на уровне блоков
(Проверяется соответствие модулей их спецификациям, добавляются данные о паразитных емкостях и выполняется анализ на уровне кристаллов)

## Slide 13
Глава 10. Аналоговые/высокочастотные подсистемы
Описание задач процесса ACD
Стратегия физического проектирования
(Определяются ограничения для трассировки, планирования кристалла и начального размещения на основе характеристик блоков дизайна)
Обновление трассировки
(Данные заменяются точными абстрактными блоками, созданными на основе завершенного процесса компоновки блоков)
Планирование кристалла и предварительная трассировка верхнего уровня
(Выявляются проблемы на верхнем уровне на ранних стадиях благодаря установкам и ограничениям)
Оценка параметров RC-цепей
(Проводится анализ результатов топологического размещения на первой версии базы данных дизайна)

## Slide 14
Глава 10. Аналоговые/высокочастотные подсистемы
Описание задач процесса ACD
Анализ уровня кристалла
(Охватывает те аспекты, которые не могут быть учтены при функциональном моделировании)
Завершение разработки чипа
(Выполняются задачи по подготовке к финальной передаче в производство и вносятся финальные изменения в соответствии с последними требованиями проекта)

## Slide 15: Заключение
Глава 10. Аналоговые/высокочастотные подсистемы
Заключение
Методология ACD разработана для решения задач, связанных с разработкой специализированных и смешанных аналого-цифровых дизайнов.
Методология ACD основывается на принципе сходящегося проектирования, который позволяет достигнуть предсказуемость при проектировании сложных схем.
Уровни абстракции являются основой сходящегося проектирования.